Figure 2: Extraits des enregistrements des marégraphes de BOURCEFRANC_LE_CHAPUS et MIMIZAN
Figure 1: emplacement des marégraphes

Figure 3: Grille et bathymétrie NEA
et leur zoom à l’entrée de la Gironde

Figure 4: Amplitudes M2 et erreurs associées sur les configurations flather et clamped
et leur zoom à l’entrée de la Gironde

Figure 5: Amplitudes S2 et erreurs associées sur les configurations flather et clamped
et leur zoom à l’entrée de la Gironde

Figure 6: Amplitudes M4 et erreurs associées sur les configurations flather et clamped
et leur zoom à l’entrée de la Gironde
model : /data1/NEA/simulation-surges/dump-tides-clamped/WAVE.sequential.nc

No Station longitude latitude M2(o/m) S2(o/m) M4(o/m)
        A(cm) G(deg) dA dG dE A(cm) G(deg) dA dG dE A(cm) G(deg) dA dG dE
 2 RICHARD -0°55'22.80" 45°27'14.40" 162/159 123/122 -2.4 -1 3.6 51/ 52 160/160 1.6 -0 1.6 7/ 7 51/ 29 -0.52 -22 2.8
 3 PORT-BLOC -1°03'43.20" 45°34'04.80" 151/153 111/107 2.2 -4 9.9 50/ 52 145/142 2.6 -3 3.8 8/ 9 360/356 1.1 -4 1.2
 4 ILE D AIX -1°10'26.40" 46°00'25.20" 178/176 98/100 -2 2 6.8 64/ 64 132/135 0.099 3 3.3 26/ 21 8/ 29 -5.1 21 9.8
 5 ARCACHON EYRAC -1°09'50.62" 44°39'54.90" 134/134 119/119 0.32 -0 0.8 44/ 45 159/157 0.86 -2 1.6 7/ 6 42/222 -1.2 -180 12.7
 6 LAMENA -0°47'38.90" 45°20'12.30" 176/162 133/140 -13 6 22.2 54/ 51 173/182 -3.1 9 8.8 7/ 5 118/228 -2.1 109 9.3
 8 PORT BLOC GPM -1°03'39.60" 45°34'04.80" 150/153 110/107 2.8 -3 8.4 49/ 52 144/142 3 -2 3.7 8/ 9 358/356 1.3 -2 1.3
 9 ROYAN -1°01'33.92" 45°36'48.96" 152/152 107/106 0.58 -0 1.1 51/ 52 140/141 1.4 1 1.6 9/ 10 14/ 9 0.76 -6 1.2
10 LA ROCHELLE LA PALLICE -1°14'19.03" 46°09'06.70" 175/173 98/100 -2.5 2 6.0 63/ 63 132/134 -0.32 3 3.1 25/ 19 9/ 25 -5.8 16 8.4
11 FORT MEDOC -0°42'00.00" 45°07'01.20" 191/177 154/156 -14 2 16.1 56/ 55 197/204 -1 7 7.0 15/ 25 215/250 9.6 35 15.1
12 AMBES -0°36'14.40" 45°02'24.00" 191/179 166/156 -12 -9 32.0 54/ 55 211/205 1.8 -6 6.3 18/ 26 247/249 8 2 8.0
14 AIGUILLON-SUR-MER -1°18'57.60" 46°20'06.00" 160/171 108/100 10 -7 23.0 51/ 62 146/135 11 -11 15.4 15/ 19 65/ 23 3.5 -41 12.3
15 PONT DU BRAULT -1°04'58.80" 46°19'01.20" 157/156 109/115 -1.7 6 16.4 52/ 49 145/153 -3.1 8 7.5 15/ 23 64/144 8.1 80 25.2
16 LES SABLES D OLONNE -1°47'30.29" 46°29'05.06" 156/156 97/ 98 0.018 0 1.3 56/ 56 130/130 0.62 1 1.1 15/ 12 4/ 4 -3.2 0 3.2
17 ST-GILLES-CROIX-DE-VIE -1°56'48.66" 46°41'13.99" 153/154 99/ 97 1.7 -2 5.2 53/ 56 130/130 3.2 -0 3.2 14/ 12 12/ 4 -2.3 -8 2.9
18 LE MARQUIS -0°33'36.00" 45°00'10.80" 197/179 169/156 -19 -13 45.8 55/ 55 215/205 0.24 -10 10.0 24/ 26 256/249 2.3 -7 3.7
19 LA COTINIERE -1°19'42.31" 45°54'33.90" 152/153 93/ 94 1.3 1 1.9 54/ 55 125/126 0.94 1 1.5 14/ 11 343/345 -2.1 2 2.2
20 PAUILLAC TROMPELOUP -0°44'36.78" 45°13'06.71" 183/171 146/152 -13 6 22.3 54/ 53 187/198 -1.7 11 10.0 11/ 17 178/247 6 69 16.4

    wave A (mm) G (deg) E (mm) E/A N (model/obs)
        mean rms mean rms mean rms rms*
      M2 35.2 75.3 0.8 5.1 31.0 123.0 126.8 5.4% 17/ 20 real / imaginary : 42.6 -10.2
      S2 -10.6 30.6 -0.5 6.0 6.9 45.7 46.2 6.9% 17/ 20 real / imaginary : -9.2 -3.0
      M4 -10.7 45.1 -3.9 59.1 29.0 66.9 72.9 43.3% 17/ 20 real / imaginary : -22.9 34.0
Text 1: sortie de tides-validate pour clamped
No Station longitude latitude M2(o/m) S2(o/m) M4(o/m)
        A(cm) G(deg) A(cm) G(deg) A(cm) G(deg)
 2 RICHARD -0°55'22.80" 45°27'14.40" 162/170 123/118 51/ 60 160/155 7/ 8 51/ 53
 4 PORT-BLOC -1°03'43.20" 45°34'04.80" 151/158 111/107 50/ 57 145/142 8/ 8 360/349
 7 LAMENA -0°47'42.00" 45°20'09.60" 176/171 133/133 54/ 57 173/172 7/ 9 118/144
 8 BORDEAUX -0°33'10.80" 44°51'36.00" 208/176 182/183 57/ 55 230/230 30/ 33 287/299
 9 PORT BLOC GPM -1°03'39.60" 45°34'04.80" 150/158 110/107 49/ 57 144/141 8/ 8 358/349
10 ROYAN -1°01'40.80" 45°37'15.60" 152/153 107/107 51/ 54 140/141 9/ 6 14/ 22
12 FORT MEDOC -0°42'00.00" 45°07'01.20" 191/170 154/158 56/ 54 197/201 15/ 17 215/234
13 AMBES -0°36'14.40" 45°02'24.00" 191/173 166/168 54/ 54 211/212 18/ 21 247/261
14 BASSENS -0°32'13.20" 44°54'14.40" 205/176 178/180 57/ 55 225/226 28/ 31 277/291
20 LE MARQUIS -0°33'36.00" 45°00'10.80" 197/175 169/172 55/ 54 215/217 24/ 25 256/270
22 PAUILLAC TROMPELOUP -0°44'45.60" 45°13'04.80" 183/170 146/148 54/ 55 187/189 11/ 14 178/201

    wave A (mm) G (deg) E (mm) E/A N (model/obs)
        mean rms mean rms mean rms rms*
      M2 104.7 142.8 -0.3 2.9 92.8 103.6 139.1 6.8% 11/ 22 real / imaginary : 127.3 31.8
      S2 -20.9 41.0 0.3 2.7 16.1 33.7 37.4 5.7% 11/ 22 real / imaginary : -11.2 -19.8
      M4 -11.1 16.5 -10.3 11.3 16.4 30.6 34.7 20.6% 11/ 22 real / imaginary : 15.5 17.2
Text 2: sortie de tides-validate pour la première configuration Gironde.
No Station longitude latitude M2(o/m) S2(o/m) M4(o/m)
        A(cm) G(deg) A(cm) G(deg) A(cm) G(deg)
 2 RICHARD -0°55'22.80" 45°27'14.40" 162/163 123/122 51/ 54 160/159 7/ 6 51/ 53
 4 PORT-BLOC -1°03'43.20" 45°34'04.80" 151/155 111/108 50/ 53 145/142 8/ 8 360/343
 7 LAMENA -0°47'42.00" 45°20'09.60" 176/172 133/135 54/ 55 173/175 7/ 7 118/147
 8 BORDEAUX -0°33'10.80" 44°51'36.00" 208/192 182/182 57/ 57 230/229 30/ 34 287/297
 9 PORT BLOC GPM -1°03'39.60" 45°34'04.80" 150/155 110/107 49/ 53 144/142 8/ 8 358/343
10 ROYAN -1°01'40.80" 45°37'15.60" 152/150 107/108 51/ 51 140/142 9/ 6 14/ 12
12 FORT MEDOC -0°42'00.00" 45°07'01.20" 191/181 154/157 56/ 55 197/201 15/ 17 215/232
13 AMBES -0°36'14.40" 45°02'24.00" 191/185 166/166 54/ 55 211/211 18/ 20 247/258
14 BASSENS -0°32'13.20" 44°54'14.40" 205/191 178/178 57/ 56 225/225 28/ 31 277/288
20 LE MARQUIS -0°33'36.00" 45°00'10.80" 197/189 169/170 55/ 56 215/215 24/ 25 256/268
22 PAUILLAC TROMPELOUP -0°44'45.60" 45°13'04.80" 183/177 146/148 54/ 54 187/190 11/ 12 178/202

    wave A (mm) G (deg) E (mm) E/A N (model/obs)
        mean rms mean rms mean rms rms*
      M2 49.7 64.8 -0.4 1.9 39.1 59.2 70.9 3.5% 11/ 22 real / imaginary : 49.6 24.5
      S2 -10.7 16.6 -0.3 2.0 5.7 18.5 19.4 3.3% 11/ 22 real / imaginary : -8.0 -1.1
      M4 -9.7 17.6 -7.6 14.0 20.0 24.6 31.7 21.3% 11/ 22 real / imaginary : 15.0 24.1
Text 3: sortie de tides-validate pour la configuration Gironde optimisée à la main.

Figure 9: Amplitudes M2, S2 et M4 et erreurs associées sur la configuration Gironde optimisée à la main.

Figure 8: Amplitudes M2, S2 et M4 et erreurs associées sur la première configuration Gironde.

Figure 7: Zones de longueurs de rugosité pour les configurations Girondes

Contrat de Recherche relatif à la propagation de la marée en estuaire

Contrat de recherche n° 16CP09

Simulations
12/11/2019

Laboratoire LEGOS, Toulouse,	florent.lyard@legos.obs-mip.fr
# Configuration académique
Pour les conditions limites, nous pensons utiliser, en aval, un forçage en marée pure.
# Configuration Gironde
Pour les conditions limites, nous avons : en amont, obtenu les données de marégraphes de la DREAL, et en aval, calculé les sorties NEA.
Pour ce qui est de l’optimisation de la configuration, le zonage entre les marégraphes est effectué . Il reste à coder l’optimisation automatique, qui sera testée d’abord en spectral, et peut-être ensuite en séquentiel.
## Marégraphes
Les données de marégraphes ont été obtenues à partir de	data.shom.fr/donnees/catalogue/observation et leur emplacement représenté sur la figure 1.
Les marégraphes sont utilisés pour la validation et pour les conditions limites amont.
## Validation
Les marégraphes sont validés en comparant leur analyse harmonique M2 avec l’atlas issu de la configuration clamped. Les marégraphes suivants ont montrés de très forts écarts :
- BOURCEFRANC_LE_CHAPUS du fait de son banc découvrant
- MIMIZAN du fait de l’influence de la rivière locale
comme le montre la figure 2, et ont donc été écartés.
## Conditions limites aval
Nous avons choisi les configurations NEA.
### Grille et bathymétrie
Représentées sur la figure 3.
### Configurations
Flather et clamped, dont les erreurs sur les ondes M2, S2 et M4 sont représentées respectivement sur les figures 4, 5 et 6.
La sortie de tides-validate sur les marégraphes pour flather est sur la sortie 1.
## Optimisation manuelle
Voir figure 9 et sortie de tides-validate sur les marégraphes sortie 2 3.

Table 1: Longueurs de rugosité
zone → / configuration↓	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
première	1.e-03	1.e-04	1.e-04	1.e-04	1.e-04	5.e-05	5.e-05	5.e-05	5.e-05	1.e-04	1.e-04	5.e-03
optimisée à la main	1.e-03	5.e-04	1.e-05	1.e-05	1.e-05	1.e-05	1.e-05	1.e-05	1.e-05	1.e-05	1.e-05	5.e-03